Basics

Der Österreichische Kachelofenverband

Version Oktober 2010

Der Österreichische Kachelofenverband

Der Österreichische Kachelofenverband (KOV) wurde 1953 in Wien als gemeinnütziger Verein gegründet. Mitglieder sind rund 50 Unternehmen der zuliefernden Industrie, des Großhandels, die neun Landesinnungen und die Bundesinnung der Hafner, Platten-, Fliesenleger und Keramiker. Insgesamt sind derzeit rund 600 Hafnerbetriebe durch die Innungen im KOV vertreten. Der Verband versteht sich seinen Mitgliedern gegenüber als Dienstleister.

Schwerpunkte des Verbandes:

- Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation von Fachtagungen und Fachmessen.

- Aus- und Weiterbildung in technischen Belangen, z.B. Brandschutz und Energieausweis von Gebäuden.

- Technologische Entwicklungen, technische Beratung, Prüftätigkeit und Normungsarbeit.

Auf nationaler Ebene wird mit folgenden Partnern zusammen-gearbeitet:

- Initiative klima:aktiv des Lebensministeriums

- Österreichischer Biomasseverband

- Vereinigung der kooperativen Forschungsinstitute, ACR

Der KOV ist bei der Erstellung nationaler und internationaler Normungen (ÖNORM bzw. CEN, ASTM) zu Raumheizgeräten eingebunden.

International ist der KOV Mitglied und Sekretariat der Vereinigung der europäischen Verbände des Hafner-/Kachelofenbauer-Handwerks (VEUKO). Das garantiert einen regen Austausch mit den elf Mitgliedsverbänden auf europäischer Ebene.

Mit Nordamerika herrscht ein intensiver Kontakte über die Masonry Heater Association (MHA).

Personen

Geschäftsführer:	DI. Dr. Thomas Schiffert

Präsident: 	Prof. Dr. Wolfgang Kippes

Forschung & Entwicklung

Zum Österreichischen Kachelofenverband gehört die Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs (VFH). Sie besteht seit fast 100 Jahren. Die VFH ist die weltweit einzige Einrichtung mit dem zentralen Forschungsschwerpunkt Kachelofen.

Forschungsschwerpunkte der VFH sind:

- Ganzhausheizung

- Gesundheitliche Auswirkungen von Heizgeräten

- Niedrigenergie- und Passivhäuser

- Feinstaubemissionen

- Verbesserung der Verbrennungsqualität

- Adaptierung von Materialien

Die VFH ist über die Grenzen Österreichs hinaus anerkannt und dient europaweit als akkreditierte und notifizierte Prüfstelle für Öfen und Herde. Des Weiteren hat die VFH den Vorsitz im europäischen Normungsgremium für Kachelöfen und ist bei der Erarbeitung der ersten europäischen Norm für „Ortsfest gesetzte Kachelgrundöfen / Putzgrundöfen – Auslegung“  (EN 15544) federführend.

Fakten zum Kachelofen

In Österreichs Haushalten gibt es derzeit rund 450.000 Kachelöfen. In etwa 14 Prozent der 3,6 Millionen Haushalte steht ein Kachelofen. Jährlich werden rund 12.000 Anlagen errichtet. Der Kachelofen wird meist mit Holzscheiten befeuert, eine Alternative sind Pellets.

Je nach Heizleistung des Kachelofens benötigt man eine Holzmenge von 8 bis 15 kg pro Tag. Der Einbau eines Kachelofens hat im Vergleich zu anderen Heiz- und Energiesystemen den stärksten positiven Einfluss auf den Wiederverkaufswert eines Ein- und Zweifamilienhauses.

Kachelofen und Heizkamin vs. Schweden- bzw. Kaminofen

Da der Kachelofen die Wärme speichert und kontinuierlich abgibt, muss beim Kachelofen nur ein bis maximal zweimal pro Tag Holz aufgelegt werden. Das garantiert angenehme Wärme rund um die Uhr.

Im Unterschied zu Kachelofen und Heizkamin, geben Kaminöfen Wärme nur ab, während das Feuer brennt.

Ganzhausheizung

Der Kachelofen kann auch als Ganzhausheizung in ein Wohnhaus eingebaut werden. Vor allem Niedrigenergiehäuser können heute problemlos durch einen Kachelofen beheizt werden. Üblicherweise sind diese mit elektronischen Steuerungen ausgestattet. Die Zufuhr von Pellets oder Scheitholz in den Brennraum und die Luftzufuhr wird dabei automatisch geregelt. Die gewonnene Wärme wird - zum Beispiel über Wandflächenheizungen - im gesamten Haus verteilt.

Immer größerer Beliebtheit erfreut sich die Kombination einer Kachelofenheizung mit einer Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung.

TOPICS

Preisentwicklung

Die Energiepreisentwicklung und Versorgungssicherheit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Preise für fossile Energieträger steigen stetig an. Sie entwickeln sich dabei jedoch nicht konstant, weshalb sie über einen längeren Zeitraum schwer einschätzbar sind. Die Kosten für Holz sind in den letzten Jahren nur geringfügig gestiegen (siehe Grafik).

Preisunterschiede

Die Kosten und die Wirkung der beiden erneuerbaren Energieträger Holz und Pellets wurden in einer Studie des KOV (Oktober 2010) mit Heizöl, Erdgas und Strom verglichen. Dabei wurden erhebliche Preisunterschiede festgestellt.

Gemäß dieser Untersuchung zahlen Haushalte, die mit Öl heizen, im Schnitt um 850 Euro im Jahr mehr als jene, die auf Scheitholz als Brennstoff setzen. Die Kosten bei Erdgas sind um fast 60 Prozent höher als bei Holz.

Versorgungssicherheit

Die Wissenschaft geht – unabhängig von der Uneinigkeit über den exakten Zeitpunkt von „Peak Oil“ – davon aus, dass die fossilen Energieträger noch im Laufe dieses Jahrhunderts endgültig erschöpft sein werden.

47 Prozent der Staatsfläche Österreichs sind Wald, in Europa haben lediglich Finnland und Schweden einen höheren Anteil bewaldeter Fläche. Der Waldbestand in Österreich entspricht etwa einer Milliarde Festmeter Holz. Jedes Jahr kommen etwa 30 Millionen Festmeter dazu, nur rund 20 Millionen Festmeter werden für Bauholz, Grundprodukte,  industrielle Verwertung oder Energieholz gerodet.

Brennstoff Holz & Klimaschutz

Holz verbrennt CO2 neutral. Die beim Verbrennen von Holz entstehende Menge ist annähernd gleich groß wie jene, die beim Verrotten entsteht. CO2 entsteht beim Verbrennen in exakt jener Menge, die Bäume für ihr Wachstum benötigen.

Voraussetzung für umweltfreundliches Heizen ist naturbelassenes, luftgetrocknetes Holz, das höchstens 20 Gewichtsprozent Wasser enthält. Diesen Effekt erreicht man nach etwa zweijähriger Lagerung.

Gesundheit und Wohlfühlen

Eine gemeinsame Studie der Versuchs- und Forschungsanstalt (VFH) mit dem AKH Wien belegt den positiven Einfluss auf das Raumklima. Die angenehme Wärme des Kachelofens sowie der besondere Wohlfühleffekt entstammen den Kacheln. Sie geben die gespeicherte Energie aus dem Ofeninneren als angenehme und gesundheitsfördernde Wärmestrahlung in den Raum ab.

Eine Besonderheit des Kachelofens ist, dass die Raumlufttemperatur niedrig gehalten werden kann, während die den Ofen umgebenden Flächen wärmer sind. Das ermöglicht eine im Vergleich zu anderen Heizsystemen höhere Luftfeuchtigkeit.

Die milde Strahlungswärme erhöht aufgrund der Gemütlichkeit das Wohlbefinden und die Belastbarkeit und wirkt stressreduzierend. Die Studie belegt zudem, dass die Strahlungswärme des Kachelofens bei Rheumakranken zu einer deutlichen Linderung der Beschwerden und zu erhöhter Mobilität beiträgt.

Feinstaub & Kachelofen

Dem Thema Feinstaub wurde in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Gemäß einer Studie der Universität Stuttgart und des Verbandes Deutscher Ingenieure (VDI) sind die Hauptverursacher für den Feinstaub in Europa die Industrie (32 Prozent) und der Straßenverkehr (20 Prozent).

Kleinfeuerungen sind für 12 Prozent der Feinstaubemissionen verantwortlich. Moderne Kachelöfen sind verbrennungsoptimiert und verursachen kaum mehr Feinstaub.

Kontakt

ÖSTERREICHISCHER KACHELOFENVERBAND

Gerhard Dalla-Bona

Dassanowskyweg 8

A-1220 Wien

Tel.: +43 (1) 256 58 85 - 30

E-Mail: presse@kachelofenverband.at

www.unserkachelofen.at

www.kachelofenverband.at

# Footnotes

DIA Consulting AG: Die Entwicklung der Wiederverkaufswerte von Ein- und Zweifamilienhäusern in Abhängigkeit von der Bauweise, Freiburg, 2000.